“富钴结壳资源评价”重大项目所属课题—“富钴结壳开采规模取样可行性及装置研究”立项指南

各相关单位：

依据我办发布的《国际海域资源调查与开发“十二五”重大项目——“富钴结壳勘探区资源评价项目”立项指南》（大洋协办发[2011]41号文）中，方向三“开采技术研发”的课题1“结壳采样装置研制”所约定内容，同时参考该项目负责人的意见，现制定该课题立项指南并予以发布，相关事项如下：

课题名称：富钴结壳开采规模取样可行性及装置研究

课题编号：DY125-13-T-02

研究内容：

- 利用前期实验室研究结果，研制开发一种能在矿区工作的，同时具备结壳原位切割破碎功能、样品取样和贮存功能以及结壳厚度原位探测功能的装置。

- 装置设计指标：

- 单次取样重量： ≥ 200公斤

- 取样产能：1000公斤／小时

- 结壳探测厚度：4cm—30cm

- 结壳厚度探测分辨率：≤3mm

- 设备总重量：＜3.5吨

- 作业水深：最大4000米

- 具备结壳厚度原位探测数据实时传输到甲板单元的功能

- 具备水下定位和状态检测功能

- 具备搭载其他传感器（如浊度计等）的扩展功能

- 依托“海洋六号”船，对上述研制的装置进行海试验收。

预期成果：通过海试验收的规模取样装置一套

经费控制数：初步预计1000万元左右，最终以专家论证意见为准。

实施年限：2015年10月至2018年10月